Example Page 403 RAW (read after write) Data Hazard

|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB | R2, R1, R3 |  | IF | ID | EX | DM | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | R12, R2, R5 |  |  | IF | ID | EX | DM | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | R13, R6, R2 |  |  |  | IF | ID | EX | DM | WB |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD | R14, R2, R2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | DM | WB |  |  |  |  |  |  |
| SW | R15,100(R2) |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | DM | WB |  |  |  |  |  |

Assume the correct values for R1, R3, R5, and R6 are stored in GPR.

|  | IF | ID | EX | DM | WB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB R2, R1, R3 | IR ( IM(PC) PC ( PC+4 |  |  |  |  |
| AND R12, R2, R5 | IR ( IM(PC) PC ( PC+4 |  |  |  |  |
| OR R13, R6, R2 | IR ( IM(PC) PC ( PC+4 |  |  |  |  |
| ADD R14, R2, R2 | IR ( IM(PC) PC ( PC+4 |  |  |  |  |
| SW R15,100(R2) | IR ( IM(PC) PC ( PC+4 |  |  |  |  |